## Slide 1: Chauffe-Eau Thermodynamique hybride ATLANTIC
PRODUIT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
Climawin de BBS
Version 4.6.1.1 du 07/06/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’un chauffe-eau thermodynamique hybride du fabricant Atlantic dans le logiciel d’application de la RT 2012 Climawin.
Le chauffe-eau thermodynamique hybride Atlantic est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
Un « générateur » décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) assurant une fonction de chauffage et d’appoint pour l’ECS.
Un stockage décrivant les caractéristiques du ballon de stockage du CET.
Un « générateur » décrivant les caractéristiques du CET ( ) assurant une fonction de production d’ECS.
Chauffe-eau thermodynamique | RIVEO 200L
Chaudière gaz à condensation | NAIA MICRO
Présentation
<number>
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
Etape 1 : Création de l’objet « Génération »
Etape 2 : Création du générateur « Chaudière à condensation (ECS & chauffage) »;
Etape 3 : Création du générateur « CET hybride (ECS seul) » ;
Etape 4 : Création du générateur « CET » .

## Slide 3
Paramétrage classique RT 2012 d’une cascade. Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé. À choisir en fonction du projet.
Etape n°1 : Création de l’objet « Génération »
<number>
Notes: <number>

## Slide 4
La référence produit peut être trouver dans la base de données EDIBATEC.
Le choix entre les chaudières NAIA MICRO 25/30/35 dépend du projet.
Etape n°2 : Création du générateur chaudière gaz à condensation (chauffage & ECS)
<number>
Dans l’outil de saisie des Générateurs, on indique les fonctions de la chaudière.
Les valeurs présentées ici sont pour le système NAIA MICRO 25 et sont arrondies automatiquement par Climawin.
Code couleur:
Rouge : aucune valeur n’a été changé
Gris : une valeur au moins a été changé
18.8 kW
6.3 kW
97.9 %
108.7 %
35 W
27.0 W
3.00 W
20 °C

## Slide 5
Etape n°3 : Création du générateur CET (ECS seulement)
<number>
Dans l’outil de saisie des Générateurs, on indique les fonctions du CET.
La référence produit peut être trouver dans la base de données EDIBATEC.
Le choix entre les CET RIVEO 200L/200L ambiant dépend du projet.

## Slide 6
Etape n°3 : Création du générateur CET (ECS seulement)
<number>
Attention
Ici, on indique un système Sans appoint intégré au lieu de « Avec appoint intégré élec ».
Bien renseigner les limites amont (côté source froide) et aval (côté production d’eau chaude) de température du CET.
Les bornes admissibles sont fixées dans la fiche d’application « Saisie des chauffe-eau thermodynamiques à compression électrique et à appoint hydraulique » disponible sur le site rt-batiment.fr à savoir :
maximum 7°C en amont
minimum 30°C en aval
« Chauffage de nuit » possible si les conditions de la fiche d’application « Saisie des chauffe-eau thermodynamiques à compression électrique » (rt-batiment.fr) sont réunies :
Le CET dispose d’un relais Heures Pleines / Heures Creuses pour piloter le fonctionnement de la PAC.
La montée en température du ballon (correspondant à th dans la norme NF EN 16147) est inférieure à 8h.
Sinon, il faut indiquer « chauffage permanent ». La régulation du CET « chauffage de nuit » implique un transfert d’une partie des consommations du CET vers la chaudière d’appoint vu que le CET est restreint dans sa période de fonctionnement.
0.29 kW
3.39
certifié

## Slide 7
Etape n°4 : Création du générateur CET (ECS seulement)
<number>
On saisit les composants chaudières et CET.
0 W