## Slide 1: Chaudière à condensation + Kit photovoltaïque VIESSMANN
PRODUIT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
ClimaWin de BBS Slama
Version 4.6.1.1 du 07/06/2018
Moteur Th-BCE version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation + kit photovoltaïque du fabricant VIESSMANN dans le logiciel d’application de la RT 2012 Climawin.
La chaudière à condensation + Kit photovoltaïque VIESSMANN est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans les objets « Bâtiment » ( ) et « génération » ( ).
L’objet « Bâtiment » ( ) contient :
le Capteur solaire Photovoltaïque décrivant les caractéristiques du capteur solaire ( )
L’Onduleur décrivant les caractéristiques de l’onduleur ( )
L’objet « génération » ( ) contient :
un « générateur » décrivant les caractéristiques de la chaudière à condensation ( )
un « système de stockage » décrivant les caractéristiques du ballon de stockage( )
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
étape 1 : Création de l’objet «Panneaux Photovoltaïques»
étape 2 : Création de l’objet génération « Chaudière à condensation + Kit photovoltaïque »
étape 3 – cas sans stockage : Création de l’objet générateur « Chaudière gaz à condensation»
étape 3 – cas avec stockage : Création de l’objet générateur « Chaudière gaz à condensation»
étape 4 – cas avec stockage : Création du ballon de stockage « Production Stockage »
focus : Création du « Circulateur du réseau de distribution de groupe »
Chaudière à condensation | Chaudière à condensation Vitodens 222-F Type B2SB | Chaudière à condensation murale Vitodens 100-W B1KC
Un système de stockage ECS | Ballon de stockage 100 ou 130 L | -
Capteurs solaires | Module Vitovolt 300 P255JB | 
Présentation
<number>

## Slide 3
En « Face arrière confiné » la production d’EnR est diminuée.
1 onduleur par module.
Etape n°1 : Création de l’objet génération «Panneaux Photovoltaïques»
Fonction projet
<number>
Notes: <number>

## Slide 4
Indiquer «Générateurs en cascade» si présence d’un ballon ECS ou de plusieurs générateurs fonctionnant en cascade.
Deux types de raccord sont pris en compte, selon la possibilité de condamner un des réseaux de distribution de la génération (raccordement avec isolement) ou non (raccordement permanent). Lorsqu’un générateur est isolé hydrauliquement de la génération, une diminution des pertes est observées.
Ne concerne que les générateurs ECS instantanés (sans stockage).
Paramétrer le réseau primaire de chauffage.
Paramétrer le réseau primaire d’ECS.
Il faut également définir les caractéristiques des réseaux intergroupe associés à cette génération :
Etape n°2 : Création de l’objet génération
<number>
Saisir les circulateurs intergroupe.
Les caractéristiques des longueurs et du calorifugeage des réseaux de chauffage et d’ECS dépendent des projets.
Les caractéristiques des réseaux de distribution de chauffage et d’ECS (longueurs, puissances et vitesse du circulateur…) sont détaillées dans le guide pratique RT 2012 (http://www.energies-avenir.fr/page/guide-pratique-rt-2012-77). Ce document ne concerne que le logement.
La distribution en chaufferie n’est pas à renseigner dans la méthode de calcul RT 2012 car elle fait partie du niveau « Génération » : les caractéristiques des circulateurs primaires, les longueurs de canalisation et les ballons tampons ne sont donc pas à saisir.

## Slide 5
Etape n°3 – cas sans stockage : Création de l’objet générateur « Chaudière gaz à condensation »
<number>
Dans le menu« Catalogue s – Générateurs » : Choisir le composant « Vitodens 100-W B1KC (6,5-26kW) dans la banque de données EDIBATEC.
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).

## Slide 6
Etape n°3 – cas avec stockage : Création de l’objet générateur « Chaudière gaz à condensation »
<number>
Dans le menu« Catalogue s – Générateurs » : Choisir le composant « Vitodens 222-F B2SB (1,9-13,0kW) dans la banque de données EDIBATEC.
L’hystérésis correspond à une «tolérance» autour de la valeur de consigne du ballon. Cette valeur peut avoir un impact important sur les consommations d’ECS.
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).

## Slide 7
7/7
Focus : La saisie du circulateur du réseau de distribution
Cas avec stockage
Cas sans stockage
<number>
Vitesse variable et pression différentielle variable
8
Vitesse variable et pression différentielle variable
20
Dans l’objet «Emission» ( ) :
on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.