## Slide 1: Chaudière à condensation + CESI optimisé VIESSMANN
PRODUIT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
ClimaWin de BBS Slama
Version 4.6.1.1 du 07/06/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation avec un chauffe-eau solaire optimisé du fabricant VIESSMANN dans le logiciel d’application de la RT 2012 ClimaWin.
La chaudière à condensation + CESI optimisé VIESSMANN est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «ballon de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage et du système solaire ( ). • une «boucle solaire» décrivant les caractéristiques de la boucle solaire ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «CD + CESI opt» ;
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière Vitodens 100 W B1KA009» ;
  • étape 3 : création de l’objet boucle solaire «Vitosol 200-F SVK/SVKA» ;
  • étape 4 : création du système de stockage «Vitocell 100-W CVSA 200 L» ;
  • focus : saisie du circulateur du circuit de distribution.
2/7
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation Vitodens 100 W B1KA009
Un système de stockage d’ECS | Un ballon de stockage Vitocell 100-W CVSA 200 L
Capteurs solaires | 1 capteur Vitosol 200-F type SVK/SVKA
Ballon Vitocell 100-W CVSA 200 L
Vitodens 100 W B1KA009
Capteur Vitosol 200-F type SVK/SVKA
Présentation
<number>

## Slide 3
3/7
55,0 °C
Etape n°1 : Création de l’objet génération «CD + CESI opt»
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé.
<number>

## Slide 4
Les valeurs issues du certiﬁcat CE sont considérées certiﬁées. Comparé à un système «CESI classique», la chaudière doit être plus puissante pour produire de l’ECS instantanée avec un confort sufﬁsant.
23,8 kW
7,90 kW
Ventilateur présent
Valeur certifiée
97,80%
Valeur certifiée
Valeur mesurée
70 W
27,90 W
4,00 W
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Générateur sans ballon
Chaudière Vitodens 100-W B1KC
Chaudière Vitodens 100-W B1KC
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant, EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com).
<number>
Etape n°2 : Création du générateur «Chaudière à condensation»
108,50%
Notes: <number>

## Slide 5
5/7
2,014 m2
1
Régulation sur la température
Rendement optique certifié
80%
3,99 W/(m2.K)
0.0138 W/(m2.K2)
0,94
24 W
Les caractéristiques de performances des capteurs solaires sont données dans les avis techniques ou les PV Keymark des produits.
La surface des capteurs solaires est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique».
De manière générale, la régulation de la boucle solaire s’effectue sur la température en maisons individuelles.
En l’absence de valeurs fournies par le constructeur, les valeurs moyennes suivantes peuvent être utilisées.
Selon projet
Selon projet
6,007 W/K
CESI Capteur Vitosol 200-F SVK/SVKA
Sans échangeur
Attention à l’orientation des panneaux qui a un fort impact sur la production d’ECS. Une orientation au Nord (cas extrême) augmente la consommation du projet.
L’inclinaison de 45 °est optimale.
Une modiﬁcation de celle-ci peut entrainer une baisse de performance.
<number>
Etape n°3 : Création de l’objet boucle solaire «Vitosol 200-F type SVK/SVKA»

## Slide 6
Attention, les pertes thermiques du ballon impactent la consommation d’ECS.
Le volume du ballon est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique» aﬁn de limiter les pertes.
Dans le système «CESI optimisé», l’appoint gaz est de type séparé instantané aﬁn de limiter les déperditions. Au contraire, l’appoint est intégré dans un système «CESI classique».
200.0 l
Valeur certifiée
1.38 W/K
90° C
Chauffage permanent
52,2%
Zone 1
Ballon Vitocell 100-W CVSA 200 L
Ballon Vitocell 100-W
CESI Capteur Vitosol 200-F type SVK/SVKA
Chaudière Vitodens 100 W B1KA009
Etape n°4 : Création du système de stockage «Vitocell 100-W CSVA 200 L»
<number>

## Slide 7
7/7
Dans l’objet «Emission» ( ) : on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Selon projet
70.0 W
Focus : La saisie du circulateur du réseau de distribution
<number>