## Slide 1: Chaudière HYSAE HYBRID GAZ ATLANTIC
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
ClimaWin de BBS Slama
Version 4.6.1.1 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3
PRODUIT

## Slide 2
Domaine d’application
La modélisation de ce système est basée sur le Titre V relatif à la prise en compte du «Générateur Hybride» dans la RT 2012 (arrêté du 13 août 2015).
Le titre V s’applique uniquement aux maisons individuelles ou accolées soumises aux exigences de l’arrêté du 26 octobre 2010. Il ne s’applique qu’aux générateurs hybrides associés à des radiateurs à eau chaude et/ou à des planchers chauffants sur vecteur eau.
Il concerne les générateurs hybrides composés de :
  • une PAC électrique A/E de puissance utile nominale inférieure à 5 kW à 7/35 ;
  • une chaudière à condensation ;
  • un système de régulation permettant une commutation entre les deux générateurs en fonction de leurs performances en énergie primaire.
<number>

## Slide 3
Présentation
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte de la chaudière hybride Hysaé d’ATLANTIC dans le logiciel d’application de la RT 2012 de ClimaWin. Seule la saisie de la «génération chauffage & ECS» est décrite ; un focus spécifique sur la saisie du circulateur est également réalisé.
La chaudière hybride Hysaé est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la pompe à chaleur ( ) ;
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «Chaudière hybride Hysaé» ;
  • étape 2 : création du générateur «PAC (fonction chauffage)» ;
  • étape 3 : création du générateur «Chaudière gaz à condensation» ;
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation micro-accumulée Hysaé Hybrid gaz
Pompe à chaleur électrique | Pac à compression électrique air/eau Inverter Fujitsu
PAC Hybride
Chaudière gaz condensation
<number>

## Slide 4
Création de l’objet génération «Chaudière hybride Hysaé»
ECS Instantanée
On sollicite les générateurs par ordre de priorité jusqu’à la limite de leur puissance utile.
Avec isolement
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire significativement les consommations.
<number>

## Slide 5
Création du générateur «PAC» (fonction chauffage)
La température limite amont dépend de la température départ chauffage :
Ce paramètre n’intervient pas dans le système de régulation (Valeurs ﬁgée à 100 °C => cf. titre V).
32.5 °C
-7°C, 7 °C
Cf. tableau matrice des performances P6
Cf. tableau matrice des puis. absorbées P6
Cf. tableau indicateurs de certif. P6
100.00 °C
…
Valeur déclarée
Mode continu du compresseur ou en cycle
Valeur par défaut
Radiateurs, plafonds d’inertie moyenne
Valeurs certifiées ou mesurées
Emetteurs
Température départ
Température minimale amont
35°C
-3,7°C
45°C
55°C
-2,7°C
-1,7°C
PAC Hybrid Hysaé
Valeur issue du titre V RT 2012 ; la totalité des consommations des auxiliaires de génération est regroupée au niveau de la chaudière.
Les paramètres «Limite temp. sources», «Température maximale aval» et «Température minimale amont» caractérisent la régulation sur énergie primaire du produit.
<number>

## Slide 6
Création du générateur «PAC» (fonction chauffage)
Certiﬁcat NF PAC NF 414-664 est consultable sur le site www.certita.org.
La valeur «pivot» à fournir systématiquement par l’utilisateur est la valeur pour Température amont (Tam) = 7 °C et Température aval (Tav) = 30/35 °C.
0
0
0
0
0
0
2,84
2,20
0
0
0
0
0
0
0
0
4,34
3,28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,65
0,76
0
0
0
0
0
0
0
0
0,68
0,82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
<number>

## Slide 7
Création du générateur «Chaudière gaz à condensation»
La chaudière gaz à condensation assure une partie des besoins de chauffage (seule ou en complément de la PAC) et la totalité des besoins en ECS.
Chaudière hybride Hysaé
Chaudière hybride Hysaé
12 kW
3,6 kW
96 %
108 %
87 W
55 W
13,6 W
21°C
La puissance électrique de veille à saisir dans la partie chaudière est la puissance de veille du générateur hybride à charge nulle dans son ensemble (PAC + chaudière).
<number>

## Slide 8
La saisie du circulateur du réseau de distribution
Focus sur la saisie des circulateurs
Ce circulateur représente le système permettant la circulation de l’eau chaude dans le réseau hydraulique de chauffage.
Attention, la documentation technique de certaines chaudières hybrides mentionne la présence de plusieurs circulateurs :
1. Le circulateur de l’unité extérieure
- il est pris en compte dans le COP de la PAC, il ne faut donc pas le considérer dans les auxiliaires de distribution.
2. Le circulateur dédié au fonctionnement interne de la chaudière - il doit être saisi comme faisant partie des auxiliaires électriques de la chaudière (car il ne fonctionne que lorsque la chaudière fonctionne).
3. Le circulateur dédié au réseau de chauffage commun à la PAC et à la chaudière
Ce circulateur est à saisir au niveau du réseau de distribution, la puissance du circulateur à saisir est celle fournie au débit nominal de l’installation.
Dans l’objet «Emission» ( ) : on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
PAC Hybride
Chaudière gaz condensation
Gestion système de chauffage
Mode de régulation de fonctionnement
Temp. de départ en fct de temp. extérieur
Régulation à débit variable
62
63
Vitesse et pression différentielle variables
24 W
<number>

## Slide 9
Données environnementales
Charge en fluide frigorigène (kg) | R410a
Type de fluide frigorigène | 1,05
Données à saisir pour le calcul de l’impact environnemental du fluide frigorigène de la PAC.
<number>