## Slide 1: Chaudière à condensation + CESI optimisé ATLANTIC
PRODUIT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
ClimaWin de BBS Slama
Version 4.6.1.1 du 07/06/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation avec un chauffe-eau solaire optimisé du fabricant ATLANTIC dans le logiciel d’application de la RT 2012 ClimaWin.
La chaudière à condensation + CESI optimisé ATLANTIC est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «ballon de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage et du système solaire ( ). • une «boucle solaire» décrivant les caractéristiques de la boucle solaire ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «CD + CESI opt» ;
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière Naia Micro 25» ;
  • étape 3 : création de l’objet boucle solaire «Capteur solerio Optimum» ;
  • étape 4 : création du système de stockage «Solerio Optimum 2 MV 150» ;
  • focus : saisie du circulateur du circuit de distribution.
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation Naia Micro 25
Un système de stockage d’ECS | Un ballon de stockage Solerio Optimum 2 MV 150
Capteurs solaires | 1 capteur Solerio Optimum Vertical
Ballon Solerio Optimum 2 MV150
Naia Micro 25
Capteur Solerio Optimum
Présentation
<number>

## Slide 3
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé.
49,0 °C
Permanent
Etape n°1 : Création de l’objet génération «CD + CESI opt»
<number>

## Slide 4
Plancher
Les valeurs issues du certiﬁcat CE sont considérées certiﬁées. Comparé à un système «CESI classique», la chaudière doit être plus puissante pour produire de l’ECS instantanée avec un confort sufﬁsant.
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant, EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com).
118,8 kW
6,3 kW
Ventilateur présent
Valeur certifiée
97.9%
Valeur certifiéet
Valeur mesurée
35 W
27 W
3 W
20°C
80 °C
Générateur sans ballon
108,7 %
La puissance à charge nulle est identique à celle à puissance nominale car cette information n’est pas précisée dans les documentations du fabricant.
Naia Micro 25
Chaudière Idra Eco Condens
Etape n°2 : Création du générateur «Chaudière à condensation»
<number>

## Slide 5
2 m2
1
Régulation sur la température
Rendement optique certifié
80,4 %
3,235 W/(m2.K)
0.0117 W/(m2.K2)
0,94
39,5 W
Les caractéristiques de performances des capteurs solaires sont données dans les avis techniques ou les PV Keymark des produits.
Capteur Solerio Optimum Vertical
Etape n°3 : Création de l’objet boucle solaire «Capteur Solerio Optimum»
<number>
Attention à l’orientation des panneaux qui a un fort impact sur la production d’ECS. Une orientation au Nord (cas extrême) augmente la consommation du projet.
L’inclinaison de 45 °est optimale.
Une modiﬁcation de celle-ci peut entrainer une baisse de performance.
De manière générale, la régulation de la boucle solaire s’effectue sur la température en maisons individuelles.
En l’absence de valeurs fournies par le constructeur, les valeurs moyennes suivantes peuvent être utilisées.
La surface des capteurs solaires est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique».

## Slide 6
Le volume du ballon est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique» aﬁn de limiter les pertes.
150.0 L
Valeur par défaut
Valeur par défaut
85° C
Chauffage permanent
29.00%
Zone 1
Dans le système «CESI optimisé», l’appoint gaz est de type séparé instantané aﬁn de limiter les déperditions. Au contraire, l’appoint est intégré dans un système «CESI classique».
Ballon Solerio Optimum 2 MV 150
Ballon Solerio Optimum 2 MV 150
Capteur Solerio Optimum
IdraEco Condens Micro 4120/28_VR
Etape n°4 : Création du système de stockage «Solerio Optimum»
<number>

## Slide 7
7/7
Dans l’objet «Emission» ( ) : on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Selon projet
26 W
Focus: La saisie du circulateur du réseau de distribution
<number>
26 W