## Slide 1: Chaudière HYSAE HYBRID GAZ ATLANTIC
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3
PRODUIT

## Slide 2
Domaine d’application
La modélisation de ce système est basée sur le Titre V relatif à la prise en compte du «Générateur Hybride» dans la RT 2012 (arrêté du 13 août 2015).
Le titre V s’applique uniquement aux maisons individuelles ou accolées soumises aux exigences de l’arrêté du 26 octobre 2010. Il ne s’applique qu’aux générateurs hybrides associés à des radiateurs à eau chaude et/ou à des planchers chauffants sur vecteur eau.
Il concerne les générateurs hybrides composés de :
  • une PAC électrique A/E de puissance utile nominale inférieure à 5 kW à 7/35 ;
  • une chaudière à condensation ;
  • un système de régulation permettant une commutation entre les deux générateurs en fonction de leurs performances en énergie primaire.
<number>

## Slide 3
Présentation
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte de la chaudière Hysaé d’ATLANTIC dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win. Seule la saisie de la «génération chauffage & ECS» est décrite ; un focus spécifique sur la saisie du circulateur est également réalisé.
La chaudière hybride Hysaé est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la pompe à chaleur ( ) ;
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «Chaudière hybride Hysaé » ;
  • étape 2 : création du générateur «PAC (fonction chauffage)» ;
  • étape 3 : création du générateur «Chaudière gaz à condensation» ;
  • focus : saisie de la régulation et du circulateur de la partie « Emission » .
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation micro-accumulée Hysaé Hybrid gaz
Pompe à chaleur électrique | Pac à compression électrique air/eau Inverter Fujitsu
<number>

## Slide 4
Création de l’objet génération «Chaudière hybride Hysaé»
Les générateurs sont sollicités par ordre de priorité jusqu’à la limite de leur puissance utile.
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire significativement les consommations.
Lorsque les réseaux hydrauliques au niveau de la production peuvent être condamnés de façon indépendante, le raccordement est considéré comme isolé.
La chaudière hybride hysaé produit l’ECS en micro-accumulée (pas de stockage ballon) et atteint 28 kW - 14L/mn en mode ECS.
Selon projet
Selon projet
55
<number>

## Slide 5
Création du générateur «PAC» (fonction chauffage)
La température limite amont dépend de la température départ chauffage :
100
Les paramètres relatifs à la température (3 dernières lignes) caractérisent la régulation sur énergie primaire du produit.
Valeur issue du titre V RT 2012; la totalité des consommations des auxiliaires de génération est regroupée au niveau de la chaudière.
Les puissances de la PAC connues sont les puissances absorbées. Il est possible de renseigner les puissances fournies en sachant que Pfou = COP x Pabs.
Emetteurs
Température départ
Température minimale amont
35°C
-3,7°C
45°C
55°C
-2,7°C
-1,7°C
Pac air / eau
Fonctionnement en mode continu du compresseur ou en cycle marche arrêt du
Valeurs par défaut
Valeur certifiée
0
Les puissances absorbées
Limite sur l’une ou l’autre des températures de source
100
Selon projet
<number>

## Slide 6
Création du générateur «PAC» (fonction chauffage)
Certiﬁcat NF PAC NF 414-664 consultable sur le site www.certita.org.
Case à décocher (l’appoint est assuré par la chaudière à condensation).
Attention, bien indiquer «Certiﬁée» dans le tableau car ce paramètre a des conséquences sur les consommations.
La valeur «pivot» à fournir systématiquement par l’utilisateur est, au minimum, la valeur pour Température amont (Tam) = 7 °C et Température aval (Tav) = 30/35 °C.
<number>

## Slide 7
Création du générateur «Chaudière gaz à condensation»
La puissance électrique de veille à saisir dans la partie chaudière est la puissance de veille du générateur hybride à charge nulle dans son ensemble (PAC + chaudière).
12
96
0.087
3,6
108
1
Valeur certifiée
Valeur certifiée
55
13,6
Valeur par défaut
21°C
La chaudière à condensation assure une partie des besoins de chauffage (seule ou en complément de la PAC) et la totalité des besoins en ECS.
<number>

## Slide 8
La saisie de la régulation et du circulateur de la partie « Emission »
Focus sur la saisie des circulateurs
Ce circulateur représente le système permettant la circulation de l’eau chaude dans le réseau hydraulique de chauffage.
Attention, la documentation technique de certaines chaudières hybrides mentionne la présence de plusieurs circulateurs :
1. Le circulateur de l’unité extérieure
- il est pris en compte dans le COP de la PAC, il ne faut donc pas le considérer dans les auxiliaires de distribution.
2. Le circulateur dédié au fonctionnement interne de la chaudière - il doit être saisi comme faisant partie des auxiliaires électriques de la chaudière (car il ne fonctionne que lorsque la chaudière fonctionne).
3. Le circulateur dédié au réseau de chauffage commun à la PAC et à la chaudière
Ce circulateur est à saisir au niveau du réseau de distribution, la puissance du circulateur à saisir est celle fournie au débit nominal de l’installation
Selon projet
À débit variable
Temp. de départ en fonction de temp. ext
Selon projet
Selon projet
Selon projet
0
Selon projet
Pas de réseau collectif
Selon projet
Chauffage seul
Valeur calculée par le logiciel
24
Vitesse variable et pression différentielle variable
<number>

## Slide 9
Données environnementales
8/8
Charge en fluides frigorigènes (kg) | R410a
Type de fluides frigorigènes | 1,05
Données à saisir pour le calcul de l’impact environnemental du fluide frigorigène de la PAC.
<number>