## Slide 1: Pompe à chaleur à absorption gaz naturel ROBUR GAHP – AR en mode chauffage et refroidissement
PRODUIT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Présentation
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une pompe à chaleur à absorption gaz naturel ROBUR GAHP-AR en mode chauffage et refroidissement dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win de Perrenoud.
Le système modélisé est composé de l’élément suivant :
Une pompe à chaleur aérothermique à absorption gaz naturel de type ROBUR GAHP-AR
L’ensemble du système est décrit dans un objet « génération » ( ).
Cet objet contient les éléments suivants :
un «générateur» décrivant les caractéristiques de la pompe à chaleur aérothermique à absorption gaz naturel ( )
la description de « réseaux intergroupes » ( )
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
étape 1 : création de l’objet génération « Chauffage et Refroidissement »
étape 2 : création du générateur « PAC à absorption gaz »
étape 3 : création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage et Refroidissement »
étape 4 : saisie du système d’émission

## Slide 3
Étape n° 1 : Création de l’objet génération «Chauffage et refroidissement»
Dépend du projet. Sélectionnez :
- Température moyenne des réseaux de distribution si la génération adapte sa température de fonctionnement selon le paramétrage défini au niveau des réseaux de distribution de chauffage (cas des lois d’eau par exemple).
- Fonctionnement à température moyenne constante si la génération fonctionne à température constante tout au long de la période de chauffage (il faut alors saisir cette température).
En général Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution.
Dépend du projet. Type de raccordement de la génération aux réseaux de distribution : Avec possibilité d’isolement si la génération est capable de gérer indépendamment les différents réseaux partant de la chaufferie, Permanent sinon.
Dépend du projet. Indiquez Générateurs en cascade si présence d’un ballon ECS ou de plusieurs générateurs en cascade.
Une PAC à absorption gaz aérothermique est toujours située à l’extérieur.

## Slide 4
Étape n° 2 : Création du générateur «PAC à absorption gaz»
Machine air/eau pour une PAC à absorption gaz aérothermique.
Dépend du projet. Sous-onglet : Mode refroidissement
Vous pouvez cochez la case Les données en refroidissement sont différentes du mode chauffage si le type d’émetteur raccordé à la machine pour le mode refroidissement n’est pas le même que pour le mode chauffage OU si les caractéristiques de fonctionnement du brûleur en mode refroidissement sont différentes du mode chauffage.
La PAC à absorption gaz aérothermique ROBUR GAHP-AR fonctionne en mode tout ou rien.
Caractéristiques de la machine (voir la documentation constructeur).
Remarque : Bien choisir Limite sur l’une ou l’autre des températures de source.

## Slide 5
Étape n° 2 (suite) : Création du générateur «PAC à absorption gaz»
Pour lancer le calcul, le logiciel a besoin des caractéristiques d’au moins un point : le point pivot. Si le constructeur fournit plus de points de fonctionnement dans sa documentation, les champs sont à compléter pour chacun d’entre eux.
Les renseignements saisis dans ces deux captures d’écran sont issus de la documentation constructeur de la ROBUR GAHP-AR (les valeurs ne sont pas encore certifiées pour cette machine).
Les machines aérothermiques ne sont jamais gainées.

## Slide 6
Étape n° 2 (suite ) : Création du générateur «PAC à absorption gaz»
Les renseignements saisis dans cette capture d’écran sont directement issus du constructeur de la ROBUR GAHP-AR (les valeurs ne sont pas encore certifiées pour cette machine).

## Slide 7
Étape n° 3 : Création du réseau de distribution intergroupe « Réseau intergroupe Chauffage Refroidissement »
En fonction du projet. Valeurs à redéterminer à chaque étude.
Les caractéristiques des réseaux de distribution de chauffage et de refroidissement sont détaillées dans le guide pratique RT2012 intitulé Saisie et optimisation des réseaux de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire en résidentiel, Energies et avenir, disponible en téléchargement sur le site énergies et avenir : www.energies-avenir.fr
D’après ce même document :
« Les réseaux de chauffage […] sont découpés en deux niveaux de distribution dans la RT 2012 :
- Le niveau “Intergroupe” qui comprend les réseaux collectifs de distribution de chauffage […] depuis la chaufferie jusqu’aux logements. […] Il est principalement constitué du réseau horizontal d’alimentation des colonnes montantes et des colonnes verticales elles-mêmes.
Le niveau “Groupe” qui regroupe les réseaux de chauffage […] situés à l’intérieur des logements, depuis les colonnes montantes. »
En règle générale, le réseau de froid est le même que le réseau de chaud. Si tel est le cas pour votre projet, complétez les valeurs de cet onglet de la même façon que le précédent.

## Slide 8
Étape n° 4
Saisie du système d’émission
Etape 1 : Effectuez un clic gauche sur la zone dans laquelle le système d’émission doit être créée. Dans le champ Refroidissement, sélectionnez Zone partiellement refroidie ou Zone totalement refroidie (en fonction du projet).
Remarque : Le champ Programmation refroidissement apparaît: il s’agit du type de programmation de la relance pour le refroidissement, s’appliquant à tous les systèmes reliés aux groupes refroidis via des émetteurs. Ce paramètre joue sur la durée de la relance pour le refroidissement. Renseignez-le en fonction de votre projet.
Etape 2 : Effectuez ensuite un clic gauche sur le groupe dans lequel vous souhaitez déclarer le système d’émission en chauffage et en refroidissement. Renseignez alors le champ Refroidissement par Avec système de refroidissement.

## Slide 9
Étape n° 4 (suite)
Saisie du système d’émission
Type d’émetteur : Chauffage et refroidissement.
Dépend du projet. Valeurs à déterminer à chaque étude.
Choisir Gaz thermodynamique pour une pompe à chaleur gaz aérothermique.
Lier l’émetteur à la génération où se trouve la pompe à chaleur à absorption gaz (dans notre exemple, la génération s’appelle Chauffage et Refroidissement).
Les autres paramètres dépendent du projet et sont donc à déterminer à chaque étude.

## Slide 10
Étape n° 4 (suite)
Saisie du système d’émission
Choisir le réseau intergroupe de la génération où se trouve la pompe à chaleur à absorption gaz (dans notre exemple, Réseau intergroupe Chauffage et Refroidissement).
Les autres paramètres dépendent du projet et sont donc à déterminer à chaque étude.
Cette température doit être inférieure à la température de sortie maximale que peut générer la génération Chauffage et Refroidissement.
La saisie du circulateur du réseau de chauffage (s’il y en a un) est détaillée dans le guide d’Energies et avenir (voir étape 3).
Choisir Gaz pour une pompe à chaleur gaz aérothermique.
Lier l’émetteur à la génération où se trouve la pompe à chaleur à absorption gaz (dans notre exemple, la génération s’appelle Chauffage et Refroidissement).
Les autres paramètres dépendent du projet et sont donc à déterminer à chaque étude.

## Slide 11
Étape n° 4 (suite)
Saisie du système d’émission
Les autres paramètres dépendent du projet et sont donc à déterminer à chaque étude.
Choisir le réseau intergroupe de la génération où se trouve la pompe à chaleur à absorption gaz (dans notre exemple, Réseau intergroupe Chauffage et Refroidissement).
Cette température doit être supérieure à la température de sortie minimale que peut générer la génération Chauffage et Refroidissement.
La saisie du circulateur du réseau de chauffage (s’il y en a un) est détaillée dans le guide d’Energies et avenir (voir étape 3).