## Slide 1: Chaudière individuelle à condensation avec émission par vecteur Air Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 : ClimaWin de BBS Slama Version 4.6.1.1 du 07/06/2018 Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3
Solution YZENTIS proposée par France Air

## Slide 2
Présentation
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte de la solution de chauffage par vecteur air YZENTIS proposée par France Air dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win. Seule la saisie de la «émission par vecteur air » est décrite.
La solution de chauffage par vecteur air YZENTIS est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet « Emission » ( ). Durant cette étape l’émission est reliée à la génération correspondante.
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’émission par vecteur air – partie émetteur chaud ;
  • étape 2 : création de l’émission par vecteur air – partie réseau chaud ;
  • étape 3 : création de l’émission par vecteur air – partie ventilateur.
Chaudière à condensation | Tout type de générateur au gaz naturel
Emetteur | Vecteur Air Yzentis

## Slide 3
Etape N°1 : Création de l’émission par vecteur air
Cet émetteur peut être monté sur tout type de générateur au gaz naturel.
Selon projet
Selon projet
Selon projet
Selon projet
A vitesse constante
La puissance du circulateur du réseau de distribution et le type de vitesse dépendent de la chaudière à condensation installée dans le bâtiment.
67W / 171W
36W / 53W
7W / 10W
Données suivant modèle : Yzentis / Yzentis HX (grand débit)